LEISTUNGSVERZEICHNIS  (EduCenter 13)

# Platzsparender Notebookwagen in Rollschrankausführung

# Aufbewahrung der 12 Schülernotebooks auf verschließbaren Ganzauszugschubladen  (Zentralschließung) inkl. Kabelführungsketten zum leichten Entnehmen und Zurücklegen, Belastbarkeit der geöffneten Schubladen bis maximal 35kg möglich, um das Verletzungsrisiko zu minimieren falls sich ein Schüler auf der Schublade abstützt

# alle Schubladen müssen mit unterschiedlichen Notebooks bestückbar sein

# einfach zu entnehmende Notebook-Netzteile zum Betrieb der Notebooks bei leerem Akku

# optional muss der Einsatz von Dockingstation möglich sein

# über Serviceklappe zugängliche rückseitige Anordnung der Netzsteckdosen zum Anschluss der Netzteile

# ausziehbare Ablage- und Pultfläche (Lastauszug mind. 40kg belastbar) für ein zusätzliches Lehrer-Notebook mit Docking-Station

# verschließbares Fach für einen Video-Daten-Projektor

# verschließbares Einbaufach für einen 19 Zoll Switch

# alle Auszüge und Klappen sind über gleichschließende Schlösser verschließbar

# komplett betriebsfertige Verkabelung zur gleichzeitigen Ladung aller Notebooks

# zentraler beleuchteter Netzschalter (Intuitiv zu Erkennen über ISO Symbol)

# separater beleuchteter LADEN-Schalter (Intuitiv zu Erkennen über ISO Symbol)

# Ladebetrieb des Lehrernotebooks in beiden Betriebszuständen

# individuell einstellbare Ladezeitbegrenzung zur Reduzierung des Stromverbrauchs

# Einschaltstrombegrenzer um ein Auslösen des Sicherungsautomaten in der Schule zu verhindern

# im Schrankgehäuse eingebaute 16 Ampere Anschlussdose mit mindestens 5m Zuleitung in auffälliger Farbe und Datennetzanschluss (2xRJ45)

# gummierte Laufrollen zur Dämpfung von Unebenheiten (hintere Achse mit großem Raddurchmesser)

# vordere  Rollen mit Feststellbremse

# Korpus aus Holz mit abgerundeter ABS-Kante zum Schutz vor Verletzungen, damit im Falle eines defekten Stromkabels nicht das Gehäuse unter Strom steht

# in das Stromanschlusskabel integrierter Personenschutzschalter (FI-Sicherung)

# halbumlaufender Handlauf zur besseren Beweglichkeit und Stoßschutz

# der gesamte Wagen muss mit dem GS Zeichen für „geprüfte Sicherheit“ versehen sein

Alle erforderlichen Steckerverbindungen (Netzwerk, Strom, VGA usw.) dürfen nur durch vom Notebook-Hersteller freigegebene technische Einrichtung (z.B. Dockingstation) oder per Hand erfolgen, um Gewährleistungsansprüche gegen den Notebook-Hersteller nicht zu gefährden.

Nachhaltigkeit – durch universell nutzbare Ablagesysteme ist sichergestellt, dass künftige Notebookgenerationen und auch Mischausstattungen (bis zu 17,0“ Display), die sich zwangsläufig über die Lebensdauer durch Defekte oder Schwund ergeben, in dem System ohne Folgekosten verwendet werden können.